重庆市江津区白沙镇污水处理厂扩建工程环保在线监测设备项目

# 政府采购

招标文件

招标编号：渝创招（2018）003号

江津区编号:

招标人：  重庆白沙建设有限公司    （盖章）

招标代理机构：  重庆创新工程咨询有限公司（盖章）

编制人：经  彪          证书编号：渝建招20150125

审核人：邱全红          证书编号：渝建招20130048

二○一八年六月

目　　录

第一章 投标邀请书                                               4

第二章 项目技术规格、数量及质量要求                             7

## 第三章 项目商务要求 	   	                            			12

第四章 资格审查及评标办法                                      14

## 第五章 投标人须知                                              18

## 第六章 合同主要条款和格式合同（样本）                          23

## 第七章 投标文件格式                                     	27

# 第一卷

# 第一章 投标邀请书

重庆创新工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）受重庆白沙建设有限公司的委托，对重庆市江津区白沙镇污水处理厂扩建工程环保在线监测设备项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金（万元） | 履约保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市江津区白沙镇污水处理厂扩建工程环保在线监测设备项目 | 32万元 | 0.6 | 中标金额的10% | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产 |

二、资金来源

业主自筹

三、投标人资格要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商营业执照经营范围须含环境设备销售或仪器仪表销售（提供营业执照复印件并加盖供应商公章）；

2.本项目不接受联合体参与投标。

四、投标、开标有关说明

一）采购文件发布时间：2018年7月3日

（二）报名和采购文件发售时间：2018年7月3日-2018年7月5日（上午09:00-下午17:00工作时间）。

（三）采购文件售价：人民币300元/份（由供应商报名购买采购文件时缴纳，售后不退）。

（四）报名及采购文件购买方式：

（五）投标地点：重庆市江津区白工业园管理委员会1楼1111室。

（六）递交响应文件开始时间：2018年7月6日10:00。

（七）递交响应文件截止时间：2018年7月6日10:30。

（八）开标时间：2018年 7月6日10:30。

（九）开标地点：重庆市江津区白沙工业园管理委员会1楼1111室

1.采购文件购买方式

在采购文件发售期内，投标人自行联系采购代理机构获取采购文件（渝老师023-63057538）。

2.报名方式：将《报名登记表》（加盖投标人公章）扫描发送至邮箱498739494@qq.com。

五、投标保证金

（一）缴纳保证金方式

保证金通过缴纳方式为现金，开标当天现场缴纳（保证金用自制信封密封，并写明采购项目名称，封口处加盖单位公章）

（二）保证金缴纳截止时间：同响应文件接收截止时间。

（三）如未缴纳保证金响应文件将被拒收，由供应商自行负责。

（四）保证金退还方式

1、未成交供应商的，保证金现场退还。

2、成交供应商的保证金，签订采购合同后，5个工作日内供应商自行到由采购单位办理退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其他有关规定

（一）超过递交标书截止时间，不按本采购文件规定密封的投标，未办理保证金递交的，不按采购文件规定提交有效足额询价保证金的投标，不接受投标。

（二）供应商应自行踏勘现场。供应商自身应对考察中获取的现场资料负责。不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。

（三）质疑：投标单位对采购文件中投标单位特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向代理机构书面提出质疑。

（四）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时投标。

（六）若同一项目（分包）下为单一品目的货物采购中，提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目（分包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审；报价相同的，采取随机抽取方式确定参与评审供应商，其他投标无效。

八、联系方式

招 标 人：重庆白沙建设有限公司

地    址：重庆市江津区白沙镇

联 系 人：邓老师

电    话：023-47338061

招标代理机构：重庆创新工程咨询有限公司

地址：重庆市渝中区嘉陵江滨江路242号19-7

联系人：陈先生

电  话：023-63102065

传  真：023-63102066

2018年7月3 日

# 第二篇   项目技术规格、数量及质量要求

### 项目内容

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 采购设备名称及数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市江津区白沙镇污水处理厂扩建环保在线监测设备采购项目 | 1 | 总磷在线分析仪 | 1台 | Endress+Hauser、日本岛津、美国哈希等技术参数、质量标准相当或以上档次品牌 |
|  |  | 总氮在线分析仪 | 1台 |  |
|  |  | 数据采集传输仪 | 1台 |  |

### 主要设备技术指标

| 总磷技术指标 |
| --- |
| 性能 | 测量参数 | 总磷（mg/l、ppm） |
|  | 测量范围 | 0.05-10mg/L;0.5-50mg/L |
|  | 测量通道 | 1 |
|  | 测量精度（准确度） | 0.05-2 mg/l ： +/- 0.06 mg/l P 2-10 mg/l ：读数值的+/- 3 % 0.5-10 mg/l ： +/- 0.4 mg/l P 10-50 mg/l ： 读数值的+/- 4 % |
|  | 重复性 | 测量值的± 2% + 0.01 mg/l (ppm) P 测量值的± 3% + 0.05 mg/l (ppm) P |
|  | 电流输入和输出误差 | < 20 μA (电流值< 4 mA) < 50 μA (电流值4-20 mA) |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 检出限 | 0.05mg/L |
| 过程条件 | 环境温度 | 5-40℃ |
|  | 储存温度 | -20-60℃ |
|  | 环境湿度 | 10-95%，无冷凝 |
|  | 防护等级 | IP55 |
|  | 电气安全 | 符合EN/IEC 61010-1:2010 标准，I 类设备，低压：过电压等级II 最大安装高度为海平面(MSL)之上2000 m |
| 测量过程 | 消解时间 | 1-120分钟可调 |
|  | 消解温度 | 120℃ |
|  | 测量间隔 | 连续（约30分钟）；可以在33分钟到24小时之间设置 |
|  | 试剂种类 | 试剂1（RK），试剂2（RN），试剂3（RB） |
|  | 试剂体积 | RK：1L；RN：1L；RB：1L |
|  | 试剂使用时间 | 测量间隔为2小时，一套试剂可以使用90天 |
|  | 试剂消耗 | 0.63ml每次 |
|  | 试剂保质期 | 配制后为3个月，未配制为12个月， |
|  | 水样消耗 | 每次6 ml |
|  | 零点标定液消耗 | 48小时的标定间隔时，每月需要120ml |
|  | 标液保质期 | 开瓶后3个月，未开瓶6个月， |
|  | 自动标定 | 有 |
|  | 标定间隔 | 12小时到90天可调 |
|  | 自动清洗 | 有 |
|  | 清洗间隔 | 12小时到90天可调 |
| 通信 | 继电器信号 | 1个单针可切换触点（报警继电器），2-4个单针可切换触点（可选） |
|  | 模拟输出信号 | 2-6路，选型不同而不同，有源输出，电气隔离 |
|  | 信号特性 | 线性 |
|  | 电缆规格 | 建议使用屏蔽电缆；最大2.5mm2 |
|  | 通信 | Modbus RS485，Ethernet/IP，Modbus TCP，网页服务器webserver |
| 电源 | 电源 | 100 -120 V AC / 200 - 240 V AC，50 / 60 Hz |
|  | 能耗 | 170VA |
|  | 负载 | 最大500Ω |
|  | 电缆入口 | 4 x 孔，适用于M20、G1/2、NPT1/2"；4 x 孔，适用于M16、G3/8、NPT3/8"，Memosens 连接 |
|  | 电缆长度 | 4.3m |
| 认证 | 认证 | 环保认证（CCEP）；EAC认证；CE认证 |
| 水样及预处理 | 分析仪自吸 | 水平间距：最大3m；竖直间距：最大3m |
|  | 预处理 | 过程到预处理软管：ID 0.8mm，OD 1.6mm；预处理到分析仪：ID1.6mm，OD 3.2mm；过程连接：ID 40mm，粘接。 |
|  | 水样温度 | 4-40℃ |
|  | 水样压力 | 分析仪：常压；安装Y型预处理后，1.5-4bar |
|  | 水样流量 | 0.5-4m3/h，满管 |
| 硬件 | 显示屏 | 240x160像素，背光显示可关闭 |
|  | 报警继电器 | 有 |
|  | 报警指示 | LED灯，显示屏背景变为红色 |
|  | 操作 | 飞梭旋钮+按键 |
|  | 平台 | Liquiline操作平台 |
|  | 尺寸 | 机柜式：长x宽x高 463x530x793mm；立柜式：长x宽x高 417x654x1723mm |
|  | 重量 | 约42kg |
|  | 外接传感器 | 可以最多外接4个Memosens传感器，例如，pH、电导率、溶解氧、浊度、余氯等 |
|  | 扩展硬件 | 4-20mA输出；4-20mA输入；继电器输出；数字量输入/输出；通信模块 |
|  | 中文菜单 | 有 |
|  | 定量原理 | 光栅定量 |
|  | 进水样泵 | 蠕动泵 |
|  | 进试剂泵 | 柱塞泵 |
|  | 安全组件 | 安全光栅；智能防护罩 |
|  | 计数器 | 易耗品监控，例如分配器、泵软管等；蠕动泵运行时间；废液体积，等 |
|  | 随机物品 | 分析仪和可选硬件，1 台；《简明操作指南》印刷版，1 本；《维护手册》，1 本 |
| 可额外实现功能 | 通过外部信号控制测量启动时间 | 有 |
|  | 过程无样品时自动中断 | 有 |
|  | 测量前打开外接泵 | 有 |
|  | 数字量输入/输出类型 | 统计信号、PFM |
| 诊断 | 诊断信息 | Namur NE107 |
|  | 高级诊断功能 | 有 |
| 日志 | 标定日志 | 最大输入条数250 |
|  | 分析仪事件日志 | 最大输入条数19500 |
|  | 分析仪数据日志 | 最大输入条数20000 |
|  | 传感器数据日志 | 最大输入条数150000 |
|  | 运行日志 | 最大输入条数250 |
|  | 诊断日志 | 最大输入条数250 |
|  | 数据导出 | SD卡 |
| 总氮技术指标 |
| 性能 | 测量参数 | 总氮 （mg/l, ppm） |
|  | 测量范围 | 0.5 - 5 mg/l TN; 1 - 50 mg/l TN |
|  | 测量通道 | 单 |
|  | 测量精度（准确度） | 标液：< (0.5...5) mg/l，< ±10% ； > 5 mg/l，< ± 8% 水样：< 1 mg/l，< ±0.5mg/l ； > 5 mg/l，< ±10% |
|  | 重复性 | 标液：< (0.5...5) mg/l，< 10% ； > 5 mg/l，< 8% 水样：< 1 mg/l，< 0.2 mg/l ； > 5 mg/l，< 10% |
|  | 电流输入输出误差 | ±20 μA |
| 过程条件 | 环境温度 | 5-35℃ |
|  | 储存温度 | -10-60℃ |
|  | 环境湿度 | ≤ 90% RH ( 不结露) |
|  | 电气安全 | 输入180～264VAC 47～64HZ 仅适用于海拔2000米以下地区和非热带气候条件下安全使用 |
| 测量过程 | 测量时间 | 50分钟（可连续测量） |
|  | 测量间隔 | 可调节，大于50分钟 |
|  | 试剂种类 | 试剂A、试剂B、试剂C、试剂D、试剂E、试剂F、试剂G |
|  | 试剂体积 | 均为2L |
|  | 试剂更换周期 | 单套试剂3个月更换一次（2小时测量一次） |
|  | 试剂消耗 | 试剂A、试剂B、试剂C、试剂D、试剂E、试剂G每次消耗约4ml左右，试剂F每次消耗约7ml左右。 |
|  | 试剂保质期 | 开瓶后1个月，未开瓶4℃保存3个月 |
|  | 水样消耗 | 4ml |
|  | 标液种类 | 标液一、标液二、标液三 |
|  | 标液体积 | 均为500ml |
|  | 标液更换周期 | 单套标液3个月更换一次 |
|  | 标液消耗 | 约50ml左右 |
|  | 标液保质期 | 1月（单套标液含三份干粉试剂） |
|  | 自动标定 | 有 |
|  | 标定间隔 | 0-168小时 |
|  | 自动清洗 | 有，系统每次自动清洗 |
| 通信 | 继电器信号 | 2路 |
|  | 模拟输出信号 | 2路，有源，隔离 |
|  | 电缆规格 | 3芯屏蔽线 |
|  | 通信 | 2 路RS232 、1 路485 输出 |
| 电源 | 电源 | (220±22) V AC，(50±0.5) Hz，10 A |
|  | 能耗 | 100w |
|  | 负载 | 400-600欧姆 |
|  | 电缆长度 | 3m或5m |
| 认证 | 认证 | 环保认证（CCEP）； |
| 硬件 | 显示屏 | 像素为384000，背光可以关闭 |
|  | 报警继电器 | 通过继电器输出开关量信号 |
|  | 报警指示 | 界面右下角和报警记录均有显示 |
|  | 操作 | 触屏 |
|  | 尺寸 | 高× 长× 宽：1450 mm × 500 mm × 400 mm (H × L × W) |
|  | 重量 | 70kg |
|  | 中文菜单 | 有 |
|  | 定量原理 | 光栅定量 |
|  | 进水样泵 | 柱塞泵 |
|  | 进试剂泵 | 柱塞泵 |
|  | 随机物品 | ZA80TN 分析仪，1 台；样品预处理单元，1 台；水泵控制器，1 个 维护包，内含工具及耗材，详细信息请参考装箱单，1 个；试剂瓶，1 套；合格证，1 张；装箱单，1 份；《操作手册》，1 本 |
| 可额外实现功能 | 通过外部信号控制测量启动时间 | 可以 |
|  | 测量前打开外接泵 | 有 |
|  | 分析仪数据日志 | 20000条 |
|  | 数据导出 | U盘 |
| 数据采集传输仪技术指标 |
| 基本 功能 | 基本配置 | 采用32位高性能嵌入式处理器；采用工业级的操作系统；大容量内存和系统闪存；可储存一年以上历史数据；内置Watchdog，提高可靠性 |
|  | 通讯方式 | 4-8路RS232/485标准串口（可扩展）；4-8路模拟量接口；4-8路开关量输入；4-8路开关输出；RJ45以太网口，用于连接有线；一个Console口，用于系统调试 |
|  | 数据与控制接口 | CDMA/GPRS/光纤宽带、ADSL通讯方式；支持CP/UDP等多种工作模式；支持多中心端IP的数据传输；支持与多个不同协议的平台进行数据通讯；支持设备的数据上传，状态上传；支持数据自动补发功能 |
|  | 发送方式 | 支持定时传输；支持采样传输；支持召唤传输；支持透明传输 |

### 功能要求

在线总氮分析仪功能要求

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

全中文操作菜单，维护方便

高精度柱塞泵设计

可实现自动切换量程、自动标零、自动标定、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能

光学定量装置可实现不能混合溶液的同时进样

支持掉电存储功能，掉电数据不丢失

支持U 盘，仪表升级和导出数据方便

在线总磷分析仪功能要求

过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法（钼蓝法）

平台化设计，全中文操作菜单，维护方便

光栅定量，保证极高重复性，额外安全光栅，确保无试剂泄露发生

额外智能防护罩设计，提供最高等级保护

具有高级诊断功能，可远程控制分析仪

最多额外连接4个数字传感器，例如，pH、电导率、溶解氧、浊度、余氯等

可以支持Modbus RS485，Modbus TCP进行远程控制、测量、诊断以及维护

### 四、安全要求

成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在设备生产、运输、安装、调试过程中（未交付采购人之前）由于成交供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。成交供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，成交供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三人人身、财产损失由成交人承担赔偿责任。

### 五、其他要求

- 总磷总氮设备品牌在国家环保部环境监测总站的《水质在线自动监测仪适用性检测合格名录》内，在响应文件中提供证明材料并加盖供应商公章。

- 总磷总氮设备具备中国环保协会的中国环境保护产品认证证书，并在有效期范围内，在响应文件中提供认证证书复印件并加盖供应商公章。

- 设备安装调试完成后，供货商保证通过环保验收，并负责办理环保验收手续及相关事宜，在响应文件中提供服务承诺并加盖供应商公章。

注：投标人所供应设备应参照上表同档次及以上品牌，技术参数、质量标准相当于上表同档次及以上品牌。

## 第三篇  项目商务要求

### 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

接采购人通知15个日历天内送货、安装并验收合格。

（二）实施（交货）地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物进场安装过程中，采购人将组织相关人员进行检验，以确认产品及安装是否符合采购文件要求，成交供应商必须无条件配合，其费用包含在投标报价之中。若在检验中，发现产品及安装不符合采购文件要求，成交供应商必须无条件更换或重新安装直至达到采购文件的要求，并申请重新检验，承担相关费用。

2、成交供应商提供的货物必须均达到采购文件及其附件规定要求和投标参数，如未达标，成交供应商应在规定供货期内跟换并安装验收合格，因此对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、验收时，成交供应商必须提供该批货物的出厂合格证及相关检验报告，否则，视为验收不合格。

4、验收完成后，各方须在验收报告签字确认，验收报告作为验收依据。

5、产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

本次报价包含产品价、运输费（含装卸费）、安装费、辅材费、税费、培训费等货到采购人指定地点并安装调试合格、直至质保期满的所有费用。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供1年的免费质保期。

2.质保期内维护、维修、更换设备部件等保证设备正常运行的所有费用均由成交供应商承担。

（二）售后服务内容

成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询。成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应。用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在3小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

成交供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，应于3小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使用户能够正常使用。

4、维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 四、付款方式

成交供应商完成安装、调试并经采购人验收合格后，支付合同金额的97﹪，质保期满一年后无质量问题支付剩余合同金额。

### 五、履约保证金

1、本项目履约保证金为成交金额的10%。

2、缴纳履约保证金方式：履约保证金通过转账方式缴纳，从供应商账户提交，不得使用现金进账。

3、履约保证金账户：

（1）收款单位：重庆白沙建设有限公司

（2）开户行： 农商行江津支行白沙分理处

（3）账号：1531010120010002456

- 履约保证金的退还：履约保证金在设备全部安装完成且验收合格后全部返还，履约保证金不计息。

5、成交人提供的货物及服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任的同时，扣除履约保证金，并赔偿所造成的损失。

### 六、其他

（一）供应商必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四章  资格审查及评标办法

# 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 资格条件 | 按第一篇“3.投标人资格”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）评标专家确定方式：由重庆白沙建设有限公司依法组织。

比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

## 三、评标标准（综合评分法）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （80%） | 报价分 （80分） | 1、所有通过初步评审的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标报价的最低价为评标基准价。 2、投标报价偏差率计算公式=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价，计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” 3、投标报价等于评标基准价时得80分；投标报价与评标基准价格相比，每增加1%扣0.1分，以此类推扣完为止。 |  |
| 2 | 技术部分 （20%） | 技术分 （20分） | 1、实施方案：考核监测方案是否内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，满足项目需要，综合比较方案是否具有科学性、合理性、可操作性等（10分）。 （1）方案内容齐全、结构完整，满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得5-10分； （2）方案内容基本齐全、结构基本完整，基本满足项目需要，具有较好的科学性和合理性，基本具有可操作性，得0-5分； （3）方案内容有重大缺失、结构不完整，不能满足项目需要，科学性和合理性差，不具有可操作性，得0分。 未提供实施方案的为无效投标。 2、监测重点难点分析及合理化建议（10分）。 （1）对本工程难点、重点的理解、分析准确与否、分析深度及采取相应的措施是否得当进行评价，得0-5分。 （2）对提出的合理化建议是否切实可行、针对性强进行评价，得0-5分。 | 监测方案内容需包含监测计划、监测质量管理与措施、安全管理与应急措施 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五章 投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市江津区白沙工业园（http://www.bsgyy.com/）上发布，请各投标人自行免费下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

6.投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的装订、份数和签署

1.经济文件、技术文件、商务文件、资格文件分别装订成册。

2.投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件,并逐页加盖投标人鲜章。且标注有正、副本字样。副本与正本不一致时，以正本为准。

3.本项目投标文件正本逐页加盖投标人鲜章。投标文件中，规定格式的文件应当按要求签字和盖章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5.如果未按上述规定进行装订、制作、签署的，投标文件无效。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“投标函”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中投标函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

经济文件、技术文件、商务文件、资格文件分别密封。在投标文件的封面上注明项目名称、投标人名称、文件所属部分。所有密封袋封口处密封并加盖投标人鲜章或授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，投标文件无效。

3、超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

4、投标文件一经收取不予退还。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，发布补遗公告。

（三）开标由采购人或代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《投标函》规定的需要宣布的其他内容。采购人对投标人进行资格审查。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或代理机构专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。

3.采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市江津区白沙工业园（http://www.bsgyy.com/）中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

（1）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标顺序人的报价与第一中标人报价差额在5%（5%含）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标人。否则，将重新组织采购。

（2）中标人无充分理由放弃中标的，采购人应将情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、区交易中心提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、区交易中心提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向区交易中心提出质疑。

2.质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、招标代理服务费：包干价1万元，中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构支付招标代理服务费。

十一、履约保证金

中标人应当在签订合同前，按招标文件要求向采购人交纳中标价10%的履约保证金。中标人履约完毕交付使用后，采购人应在5个工作日内无息退还其履约保证金。

## 第六篇  投标文件格式

封面（格式自拟）

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格部分

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务部分

（一）报价函（格式）

（二）商务要求响应情况

（三）商务响应偏离表

（四）其它资料

四、技术部分

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术方案

（三）技术条款差异表

（四）其他资料

### 一、经济部分

（一）开标一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

供应商                                   法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

询价项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 品名 | 品牌及产地 | 制造商 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总计 |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 请供应商完整填写本表；

- 询价报价应包含产品、运输、所有辅材、安装、调试、运输、税费、售后服务、质保期内所有费用等完成本项目直至质保期满的所有费用。

### 二、资格部分

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

询价项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 三、商务部分

（一）报价函

（代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务。我公司对本项目的一次性报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本     份，副本     份。

3、我方承诺：本响应文件的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照响应结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价文件规定，交纳询价文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                         年   月   日

（二）商务服务响应情况

（按照第四篇商务要求，格式自拟）

（三）商务条款差异表

询价项目名称：

| 序号 | 询价商务要求 | 询价商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据询价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）其他资料

### 四、技术部分

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术方案

（三）技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 询价要求 | 询价应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据询价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）其他资料