重庆市沙城污水治理有限公司环境公开信息

一、公司基础信息

| 单位名称 | 沙城污水治理有限公司 | 组织机构代码 | 91500116MA5UAPE488 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 李洁 | 联系方式 | 18696968811 |
| 生产地址 | 重庆市江津区白沙工业园增光大道666号 | 主要产品 | 出厂水 |
| 生产经营主要内容 | 水污染治理、垃圾清理服务等 |
| 设计（实际）生产规模 | 5000m³/d |

二、排污信息

1、重庆市沙城污水治理有限公司排水中主要污染物有化学需氧量（COD），生化需氧量（BOD），氨氮(NH3-N)、总磷（TP）、总氮(TN)、悬浮物(SS)、PH等,特征污染物为COD 、NH3-N、TP、TN。

2、排放方式：连续无规律排放。

3、排放口数量及分布情况：1个 ，X轴：106度8分48秒  Y轴：29度5分56秒。

4、执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级B排放标准。

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| 编号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 运行情况 |
| 1 | 粗格栅 | 污水 | 过滤法 | 10000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 2 | 细格栅 | 污水 | 过滤法 | 5000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 3 | 沉砂池 | 污水 | 离心 | 5000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 4 | 氧化沟 | 污水 | AAO工艺 | 5000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 5 | 二沉池 | 污水 | 沉淀分离 | 5000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 6 | 紫外线消毒渠 | 污水 | 紫外线消毒 | 5000m3/d | 2018年10月 | 正常 |
| 7 | 污泥浓缩脱池 | 污泥 | 沉淀分离 | 5000m3/d | 2018年5月 | 正常 |
| 8 | 脱泥车间 | 污泥 | 机械浓缩 | 5000m3/d | 2018年10月 | 正常 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目名称 | 批准时间 | 批准书文号 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市江津区白沙镇污水处理厂扩建工程 | 2015年10月 | 津发改白沙园﹝2015﹞11号 |
| 重庆江津区白沙镇污水处理厂扩建工程入河排污口 | 2018年4月16日 | 津水复﹝2018﹞106号 |